## Slide 2
ارتعاش ها:
ارتعاش همه بدن: یکی ازمنابع متداول درصنعت انواع مختلف وسایل حمل ونقل است.
مانند بالابر چنگکی
ارتعاش منتقل به دست: اغلب باعنوان ارتعاش قطاعی که نام دیگرش ارتعاش اندام های انتهایی.

## Slide 3
بیماری دریا: دراثرروبرویی باارتعاش های آرام درمحدوده بسامدی صفرتایک هرتزایجادمی شود.
سر:20هرتز
بسامدهای تشدید بخش های گوناگون بدن در راننده ی نشسته:
لگن:3- 2/5هرتز
شانه:5-3هرتز
قلب:7هرتز
معده:5-4هرتز

## Slide 4
طبق مطالعات آزمایشگاهی انرژی ارتعاشی با بسامد5-3هرتزموجب موارد زیرمی شود که اساس استانده های ارتعاش هستند.
درشتاب g0/1موجب ناراحتی جسمانی
درشتاب بیشتر ازg2موجب آسیب یافتی
درشتابg1موجب احساس درد واضطراب

## Slide 5
عوامل موثربر ناراحتی وعدم آسایش ناشی از ارتعاش:
ماهیت وظیفه
وجود دیگرعوامل فشارزا و اثرتلفیقی آنها
سطح آموزش فرد یا آشنایی باوظیفه
میزان انرژی فیزیکی حرکت ارتعاشی
عوامل فیزیولوژیک
ارتعاش دارای اثرات نامطلوبی مانند کاهش آسایش وراحتی,عوارض ستون فقرات,عوارض مقعدی,ناراحتی های دستگاه گوارش می باشد.

## Slide 6
تماس باارتعاش سبب بروز واکنش های فیزیولوژیک می شود:
1- مهم ترین واکنش فیزیولوژیک در برابرارتعاش باشدت متوسط افزایش ضربان قلب (15-10ضربه در دقیقه بیشترازاستراحت).
2- ممکن است فشارخون افزایش یابد به ویژه هنگامی که بسامد انرژی ارتعاشی نزدیک به5هرتز باشد.
3- طبق برخی از مطالعات باعث افزایش میزان تنفس ومصرف اکسیژن می شود.
4- ارتعاش ها در گستره بسامد25تا10هرتز سبب کاهش تیزبینی می شود.
5- ارتعاش همه بدن برعملکرد حرکتی وکنترل ماهیچه ای اثرنامطلوب دارد.
6- درمحیطی مرتعش هنگام استفاده از اهرم کنترل,خطاهای پیگردی تامیزان40درصدافزایش میابد وبابکارگیری تکیه گاه دست شمارخطاها نصف می شود.
7- افرادی که باارتعاش تماس دارند اغلب برای کاهش انتقال انرژی ارتعاشی ماهیچه های خود را منقبض می کنند.