# آزمايش کمپرسور

###### مقدمه

یکی از راههای اینکه کار کمپرسور به حداقل برسد ، این است که عمل متراکم شدن بصورت برگشت پذیر انجام شود. هر گاه تغییرات انرژی پتانسیل و جنبشی قابل اغماض باشد کار کمپرسور به صورت زیر می شود:

راه دوم برای کاهش کار کمپرسور پایین نگه داشتن حجم مخصوص گاز مورد نظر در طی فرآیند تراکم است از آن جائیکه حجم مخصوص گاز قابل تراکم تابع دما است .

تئوري:

انواع کمپرسور سیلندر پیستونی یک مرحله ای

- کمپرسور سیلندر پیستونی یک مرحله بدون فضای زیان آور

- کمپرسور سیلندر و پیستون یک مرحله با فضای زیان آور

منظور از فضای زیان آور فضایی است  که بین پیستون در نقطه مرگ بالا و سر سیلندر ،Vs  می باشد . در حالت ایده ال Vs=0 است. با توجه به نمودار P-v صفحه 18 گزارشکار ، دارای چهار مرحله می باشد ،

- تراکم  پلی تروپیک

- هدایت گاز فشرده در فشار ثابت به کانال فشار

- انبساط گاز باقیمانده در فضای Vs

- مکش گاز تازه

مقدار کاریکه در یک چرخش جهت تراکم همراه با هدایت گاز به کانال تراکم و مکش گاز از دریچه ورودی به داخل سیلندر منحرف می شودبرابر است با کار تکنیکی Wt

معادل سطح 1-2-3-4 می باشد .

کار اندیکاتوری

اگر تحول یک تحول ایزوترمال در نظر گرفته شود مقدار کار مینیمم می شود این مقدار کار برای یک کمپرسور بعنوان مبنا در نظر گرفته می شود.

کار ایزونرمال

کار در تحول پلی تروپیک می شود:

حالت دوم ) کمپرسور یک مرحله ای با فضای زیان آور

به خاطر محدودیتهای طراحی ، کمپرسور پیستونی بدون فضای زیان آور Vs=0 ساخته نمی شود.

در شکل صفحه 21 گزارشکار نمودار p-v آن آورده شده است .

کار تکنیکی این کمپرسور می شود:

راندمان حجمی

حجم جابه جایی  /حجم حقیقی گاز تخلیه شده در هر کورس

V  حجم گازیست که در هر کورس پیستون وارد کمپرسور می گردد

Vh حجم کورس پیستون که فقط یک کمیت هندسی نخواهد بود بنابراین Vh یک مقیاس جهت قدرت تولیدی کمپرسور می باشد و مقدارش از دیاگرام اندیکاتور قابل تعیین نمی باشد .

Vh=A.S

که A سطح مقطع پیستون و S کورس آن می باشد .

راندمان کلی ایزوترمال

هوای معمولی اتمسفر همیشه دارای مقداری بخار می باشد . این مقدار با شرایط ترمودینامیکی هوا تغییر می کند . در یک تحول تراکم در کمپرسور نیز مقدار بخار آب موجود در هوا تغییر می کند .

رطوبت مخصوص هوا می شود :

Ma جرم هوای خشک

Mv جرم بخار آب

Va و Vv حجم مخصوص هوای خشک و بخار آب می باشد

شرح دستگاه

دستگاه یک کمپرسور رفت و برگشتی تک مرحله خنک شونده توسط هوا می باشد که توسط دو پولی بر روی شافت این موتور قرار دارد . که دارای دو سرعت 600دور بر دقیقه و 750 دوربردقیقه می باشد . برای قرار داشتن در هر یک از این سرعتها باید با پیچ تنظیم تسمه را بر روی پولی مربوط قرار داد .

تابلوی این دستگاه که شکل آن در گزاشکار آورده شده دارای فشار سنج و مانومتر می باشد که می توان  اختلاف فشار نسبی بین دو نقطه را اندازه گرفت .

مانومتری که  را می سنجد از یک طرف به قبل از ارفیس و از طرف دیگر به

بعد از اورفیس وصل است . دماها را نیز با استفاده از دماسنج ها  و سنسور های حرارتی  می سنجیم .

روش انجام آزمايش:

ابتدا شیر کنترل را کاملا می بندید و شبر مخزن را کاملا باز می کنیم تا هوای مخزن تخلیه شود. و فشار سنج روی صفر قرار گیرد . و کلید شروع را روشن کرده و موتور روشن بشودو با توجه به اینکه تسمه روی کدام پولی قرار گرفته کار را ادامه می دهیم . البته قبل از روشن کردن کمپرسور شیر هوا را می بندیم  وصبر می کنیم تا  به فشار 2bar برسیم  و در این حالت ثابت سعی می کنیم موارد مورد نیاز را بخوانیم

نتايج به دست آمده

| دور | فشار | T4 | I | V |  | P3 | T3 | P2 | T2 | P1 | T1 | Tw ورودی | TD ورودی | Tw خروجی | TD خروجی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 2 | 25 | 7.5 | 190 | 60 | 1.8 | 17 | 2.5 | 54 | 2 | 18 | 17 | 23 | 18.5 | 25 |
| 750 | 2 | 27 | 6 | 190 | 46 | 3 | 13 | 2.7 | 53 | 2 | 17 | 17 | 23 | 18.5 | 25 |

محاسبات در 600 دور

P)gage+Patm=P(abs)

فشار مطلق نقطه بر حسب اتمسفر

P3=100kp+1.8*9.806=111.606Kpa=111.606/101.325

=1.101atm

T3 درجه حرارت نقطه 3 بر حسب کلوین

T3=273.15+17=290.15

اختلاف فشار دو طرف اریفیس برحسب  mmH2o

=60

محاسبه دبی جرمی هوا بر حسب lit/min

نسبت تراکم و نسبت درجه حرارت

مقدار اندیکس پلی تروپیک (n)

کار پلی تروپیک

کار ایزوترمال

قدرت داده شده با موتور

گشتاور داده شده به موتور

راندمان کلی ایزوترمال

رطوبت نسبی  هوای ورودی

رطوبت نسبی هوای خروجی

محاسبات در 750 دور

P)gage+Patm=P(abs)

فشار مطلق نقطه بر حسب اتمسفر

P3=100kp+3*9.806=129.418Kpa=129.418/101.325

=1.277atm

T3 درجه حرارت نقطه 3 بر حسب کلوین

T3=273.15+13=286.15

اختلاف فشار دو طرف اریفیس برحسب  mmH2o

=46

محاسبه دبی جرمی هوا بر حسب lit/min

نسبت تراکم و نسبت درجه حرارت

مقدار اندیکس پلی تروپیک (n)

کار پلی تروپیک

کار ایزوترمال

قدرت داده شده با موتور

گشتاور داده شده به موتور

راندمان کلی ایزوترمال

رطوبت نسبی  هوای ورودی

رطوبت نسبی هوای خروجی